## Slide 1: Egyterületű OSPFv2 alapfogalmak
Készítette: Fegyver Richárd

## Slide 2: Mi az a OSPF?
OSPF = Open Shortest Path First
Belső útvonalválasztási protokoll (IGP)
Link-state alapú működés
Nyílt szabvány (RFC 2328)
Dijkstra SPF algoritmust használja

## Slide 3: OSPF főbb jellemzői
Gyors konvergencia
Hierarchikus felépítés (területek)
Pontos útvonalválasztás
Skálázhatóság
Támogatja VLSM / CIDR címzést
Terheléselosztás támogatott

## Slide 4: Területek fogalma
Az OSPF hálózat területekre osztható
Area 0 = backbone terület (kötelező)
Több terület → nagy hálózatok jobb kezelése
Egyterületű hálózat → minden router Area 0-ban

## Slide 5: OSPF működésének lépései
Hello csomagok küldése
Szomszéd felfedezése
Adjacency kapcsolat létrehozása
LSA-k cseréje
LSDB felépítése
SPF algoritmus lefuttatása

## Slide 6: 1. Hello csomagok
Periodikusan küldött üzenetek
Tartalmazzák a Router ID-t, területet és egyéb adatokat
Cél: szomszéd felfedezése
Multicast címen keresztül terjednek (224.0.0.5)

## Slide 7: 2. Szomszéd és adjacency
Neighbor: ha két router Hello csomagot váltott
Adjacency: stabil OSPF kapcsolat, LSA csere lehetséges
Nem minden neighbor lesz adjacency
DR és BDR választás többes hálózatban (pl. Ethernet)

## Slide 8: 3. LSA és LSDB
LSA = Link-State Advertisement
A router linkjeiről és szomszédairól ad információt
Az összes LSA → LSDB (Link-State Database)
Minden router LSDB-je azonos

## Slide 9: 4. SPF algoritmus
Dijkstra algoritmus alapján működik
Kiszámítja a legrövidebb útvonalakat minden célhoz
Eredmény → Routing táblába kerül
Ha változás történik, újraszámolás történik

## Slide 10: Köszönöm a figyelmet!!